## Slide 1
Matematické modelování zatápění hlubinných dolů – koncepční přístupy, příkladová studie KDP
Naďa Rapantová (VŠB-TUO)
Pavel Malucha (DIAMO s.p.)
David Grycz (GreenGas DPB a.s.)
Projekt TAČR TITSCBU908

## Slide 2
Manuální grafická metoda – řešení území „an-block“ (celistvý model).
Semi-distribuované modelování pánví – rozdělení území na dílčí kvazihomogenní části (bazény – „ponds“).
Distribuované modelování založené na fyzikálních zákonech popsaných matematickými rovnicemi (území „rozsíťováno“ na elementy).
Úroveň komplexnosti
Metody predikce zatápění hlubinných dolů
Pro úplnost:
- Fyzikální modely
- Modely na základě elektrotechnických procesů (U = R x I)

## Slide 3
Manuální grafická metoda
a) Zaplnění (saturace) vydobytých prostor vodou.
b) Predikce zatápění s využitím storativity (zásobnosti) masívu („specific yield“) - reprezentuje volný objem v masívu umožňující saturaci vodou (stařiny vč. komprimace, masív).
c) Korelování pozorování s exponenciální až lineární křivkou.
Rychlost nástupu hladiny – funkce dvou faktorů:
  objem a distribuce volných prostor k zatopení
  vydatnost přítoků podzemních vod do vydobytých prostor
Volné prostory k zatopení: dobývky (způsob likvidace, konsolidace s časem a hloubkou) + pórovitost horninového masívu.
Pórovitost zvýšená do nadloží 40 – 100 m nad vydobytou slojí – proto je v jednoduchých podmínkách dobývání několika slojí nástupová křivka schodovitá – reflektuje vertikální rozdíly v pórovitosti (indukované).

## Slide 4
Manuální grafická metoda

## Slide 5
Manuální grafická metoda
Dvě kategorie přítoků podzemních vod:
Hladinově závislé přítoky: z přilehlých kolektorů. Velikost přítoku závisí na rozdílu hladin v dole a v přilehlém kolektoru (např. detrit) a hydraulickém odporu na hranici. Snižuje se v čase.
Hladinově nezávislé přítoky: ze vzdáleného zdroje – např. infiltrace z nadložního kolektoru, z vodních recipientů. Nástupová křivka lineární.

## Slide 6
Semidistribuované modelování - koncept vodního reservoáru („ponds“), box modely
V průběhu dobývání 3 - 4 řádové rozdíly v propustnosti mezi intaktní horninou a oblastí v okolí (nadloží) vydobyté sloje.
V průběhu zatápění tok v otevřených prostorách mimo rámec Darcyho zákona – až 7 řádů zvýšení – turbulentní proudění.
Definice „ponds“ resp. mine pools (USA) – důlní díla propojená – předpoklad stejné hladiny v rámci pánve (dobývacího prostoru).
Na určitých úrovních dojde k přetoku mezi „ponds“.
Typické přetokové struktury: dlouhá důlní díla, přiblížení stařin porubů (těsné celíky), nelikvidované vrty, jámy atd.
Předpoklad nezávislého zatápění pánví, dokud hladina nedosáhne přetokové úrovně, přetok až do minimalizace rozdílů hladin.
Propojení – hydraulická vodivost může být snížená (hráze).

## Slide 7
Semidistribuované modelování - koncept vodního reservoáru („ponds“), box modely

## Slide 8
Standardní hydraulické modely proudění podzemních vod (MODFLOW)
Modely s duální pórovitostí (FEFLOW)
„Pipe network models“
  3 D model kontinua (průlinové proudění) reprezentující horninový masív a dobývky (s variabilní saturací)
  3 D „pipe network“ model reprezentující hlavní důlní díla, případně otevřené prostory (bez zakládky)
        Řídící rovnice – fyzika
Narušený horninový masív = preferenční cesty, složitě odhadnutelné hydraulické parametry, turbulentní proudění, důležitá vertikální komponenta 3D proudění.
Distribuované modelování založené na fyzi-kálních zákonech popsaných matematickými rovnicemi

## Slide 9
Počáteční podmínky
Intenzita odvodňování před zahájením zatápění – horní hranice hladinově závislých přítoků.
Problém postupného vypínání odvodňování na jednotlivých dolech – rozdílné hladiny v počátku zatápění.
Finální podmínky - predikce
Ustálená hladina podzemních vod (je určena pozicí a výškovou úrovní drenážních bází).
Výtoky důlních vod do povrchových a mělkých podzemních.
Typická místa soustředěných výtoků – staré jámy s přetokem, štoly, nelikvidované vrty.
Distribuované přetoky do mělké hydrosféry (v OKR karbonská okna).

## Slide 10
Regionální členění české části Hornoslezské pánve
Vymezení zájmové oblasti

## Slide 11
Koncepční model zatápění KDP
Numerický model ve FEFLOW (DHI – WASY Berlin).
Duální pórovitost – tok průlinovým prostředím v 3 D kombinovaný s tokem v 1 D liniových elementech – jámy a překopy – Darcy (pórové prostředí), Manning–Strickler law (prostředí typu „kanál“).
Proudění v prostředí s variabilní saturací.
Rozdíly v hydraulických parametrech litologických typů zanedbatelné v porovnání s rozdíly mezi neporušenou horninou a dobývkami.
Hranice – dobývací prostory, vymezení výmoly s výplní miocénu.

## Slide 12
Konstrukce numerického modelu
Volba zájmové oblasti, vytvoření modelové sítě.
Zadání liniových děl, analýza hydraulických propojení.
Implementace okrajových podmínek.
Parametrizace modelu.
Kalibrace ustáleného modelu – počáteční podmínky.
Predikce nástupu hladiny důlních vod.
Definice a výpočet scénářů.
13 km
1200 m

## Slide 13
Zájmová doména, tvorba sítě
15,5 km
13 km
1200 m
Prostorová diskretizace – síť konečných elementů – Delaunay algoritmus triangulace, strukturovaná síť.
Síť tvořena na základě superelementů – jámy, dlouhá důlní díla – patrové překopy, těžní třídy, základny.

## Slide 14
Zájmová doména, tvorba sítě
Vertikální rozsah Povrch +207 m n.m.
Báze -1 200 m n.m.
3 D síť 282 vrstev
13 km

## Slide 15
Zájmová doména, tvorba sítě
13 km
1200 m
Odstranění elementů miocénu výmolů a úprava hranice vůči PDP
Západní hranice modelové domény

## Slide 16
Zájmová doména, tvorba sítě
15,5 km
13 km
1200 m
Vybrané elementy pro deaktivaci
Ořezaná doména

## Slide 17
Zadání liniových elementů:
hydraulická propojení
15,5 km
13 km
1200 m

## Slide 18
Implementace okrajových podmínek
15,5 km
13 km
1200 m
Přítoky vody do modelu
Hladinově nezávislé přítoky: okrajová podmínka 2. typu Newtonova (q = konst.) – předepsaný tok, infiltrace kvartérních vod kolmo na hranici – karbonské okno.
Hladinově závislé přítoky: okrajová podmínka 3. typu – Cauchy (q = f(H))
  Přítoky z detritu - přetok přes hranici s PDP – pestré vrstvy, přiblížení porubů, nejnižší hydraulická propojení zaplavena popílkem, přetok až od úrovně –400 m n.m.
  Specifikum - přítok z výmolu na česko-polské hranici, vliv Dolu Morcinek (výst. 1978, těžba 1986 – 1998, likv. 2001).
Chart: Přítoky z výmolu na českopolské hranici
| 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Q (l/s) | 8.2509 | 18.5883 | 8.8312 | 19.7013 | 26.9502 | 31.6495 | 23.5001 | 28.7005 | 23.5001 | 18.4488 | 12.8012 | 14.4502 | 18.9498 | 17.9509 | 13.8001 | 10.6989 | 7.6991 | 3.1667 | 8.8333 | 11.6667 | 17.4167 | 16.8333 | 26.5 | 30.4 | 22.4 | 7.3 | 10.2 | 8.7 | 6.9 | 5.1

## Slide 19
Implementace okrajových podmínek
Okrajová podmínka 3. typu – Cauchy (q = f(H)) – hladiny v hlubokých vrtech řady NP
konduktance = kalibrovaná hodnota

## Slide 20
Vytvoření základních kvazihomogenních statigrafických jednotek – karbon, miocénní pokryv.
Kvartér: přítoky reprezentují okrajovou podmínku.
Vytvoření datových „bodových mračen“ - 3D údaje o distribuci hornicky porušeného prostředí a jeho nadloží.
Import bodových mračen do modelu ve FEFLOW.
Parametrizace modelu
Proudění vody v hornině je určeno dvěma základními parametry strukturními vodivostí hydraulickou a porozitou.
Každý element modelu má přiřazenou jednu hodnotu hydraulické konduktivity a porozity.

## Slide 21
Kód | Prostředí | Hydraulická vodivost (m/s) | Pórovitost(-)
1 | výrub 0 – 60 ° | 5 x 10-5 | 0,05 (0,09 - 0,02)
2 | závalový polštář | 1 x 10-5 | 0,045 (0,09 - 0,02)
3 | zálomové pásmo | 5 x 10-6 | 0,007 (0,001-0,015)
4 | neovlivněný horninový masív | 1 x 10-8 | 0,001
5 | výrub 61- 90 ° | 5 x 10-4 | 0,09
6 | pokryv – miocénní jíl | 1 x 10-11 | 0,0001
Parametrizace modelu

## Slide 22
Parametrizace modelu
Permeabilita horninového masívu narušeného exploatací – řádové změny oproti intaktnímu masívu.
Kroky pro implementaci důlních informací do systému FEFLOW:
Digitalizace důlních map.
Tvorba strukturního modelu zkoumaného prostředí.
Pokrytí map pravidelnou pravoúhlou bodovou sítí 20 x 20 m.
„Svislé testování“ prostředí z uzlů sítě s krokem 2,5 m – originální SW Green Gas DPB, a.s. – podle výsledku testu přiřazení „kódu prostředí“.
Výsledek = matice (mračno) bodů s informací o pozici bodu a typu prostředí: intaktní hornina, porub, zpětný dopočet zóny porušení nad porubem – dvě zóny (zával, zálomy), dosah v závislosti na mocnosti porubu.
Mračno bodů – implementace do FEFLOW, průměrování hodnot pro každá element modelové domény.
Výsledný soubor dat: desítky milionů bodů s 3D pozicí (X,Y,Z) a kód charakterizující prostředí v místě bodu.

## Slide 23
Parametrizace modelu
Vizualizace části bodového mračna v prostoru – různé měřítko

## Slide 24
Parametrizace modelu – rozložení hydraulické vodivosti
Místa ovlivněná hornickou činností (výruby, závalové polštáře, zálomová pásma) v KDP

## Slide 25
Parametrizace modelu – rozložení hydraulické vodivosti
Detailní pohled na zobrazení konduktivity výrubů v řezu V-Z, nepřevýšený profil

## Slide 26
Parametrizace modelu
Detailní pohled na zobrazení porozity výrubů v řezu. Je možno vidět postupný přechod od vyšších hodnot ve svrchní části (červená, oranžová, zelená barva) ke světle a tmavě modrým barvám značícím nižší hodnoty v důsledku konsolidace stařin s rostoucí hloubkou.

## Slide 27
Parametrizace modelu
Zobrazení hydraulické vodivosti v řezech spolu s liniovými důlními díly

## Slide 28
Parametrizace modelu

## Slide 29
Kalibrace modelu
Simulace počátečního stavu – ustálené proudění – kalibrace modelu – nemožno kalibrovat na nástupovou křivku hladiny důlních vod.
Název DP | Úroveň hladiny (m n.m.)
Darkov | -978
Dolní Suchá | -484
Doubrava | -696
Horní Suchá | -484
Karviná Doly I | -696
Karviná Doly II -Barbora | -500
Karviná Doly II - Gabriela | -530
Lazy | -784
Louky | -1000
Stonava | -660
Fixovaná hladina – OP 1. typu –kalibrace na měřené přítoky

## Slide 30
Kalibrace modelu
Kalibrované přítoky v době odvodňování dolů v aktivní těžbě – maximum, postupné snižování v průběhu zatápění

## Slide 31
Model transientní (neustálený) - úpravy
Doplnění parametrů o hodnoty storativit – pro jednotlivá prostředí (výrub, závalový polštář, zálomové pásmo, intaktní hornina).
Zadání transientního chování okrajových podmínek - předpokládaná rychlost nástupu hladin v detritové zvodni a v PDP.
Pro simulaci přetoku důlních vod v drenážních bázích model doplněn o vrstvu kvartéru s reálnou morfologií terénu z DMT 5. generace.
Extrapolovaná nástupová křivka na VJŽ
2 varianty rychlosti nástupu detritové zvodně na 175 m n.m. (6 a12 let)

## Slide 32
Výsledky numerického modelu zatápění
Byly definovány scénáře zahrnující možnost pokračování udržování hladiny důlních vod na VJŽ v PDP na stávající úrovni -483 m n.m., ukončení čerpání v PDP, případně nástup hladiny důlních vod v PDP na -100 m n.m.
S ohledem na nejistoty v hydraulických odporech mezi KDP a PDP (komunikace přes pestré vrstvy) byly počítány i scénáře se sníženou komunikací
Nástupové křivky v jámách scénář č. 3 – ukončení čerpání na VJŽ

## Slide 33
Výsledky numerického modelu zatápění
Simulace odpovídá předpokladu postupné saturace horninového masívu dle jeho antropogenního narušení a hydraulické komunikace přes propojení – jámy, dlouhá důlní díla – typické prostředí s variabilní saturací
Nástup na kladné nadmořské výšky hladiny důlních vod v řádu 60-100 let, po minimalizaci přítoků z detritu velmi pomalý nástup k drenážním bázím a přestup do mělké zvodně a povrchových vod v karbonských oknech
Výsledek za 200 let – hladina důlních vod kopíruje povrch karbonu ( v nadloží karbonu je nepropustný miocén), přičemž k výstupu vody dochází preferenční cestou jámovým stvolem a jeho okolím.

## Slide 35
Výsledky numerického modelu zatápění
Překrytí map, lokalizace karbonských oken s oblastmi saturace mělké zóny (výsledek numerického modelu) – určení míst potenciální drenáže důlních vod.
Kvantifikovány výtoky důlních vod – drenáž do kvartéru – vysoká nejistota – pro analýzu rizik 10x zvýšeno – výpočet směsi důlních a kvartérních vod a hodnocení ovlivnění mělké hydrosféry.
Místa drenáže důlních vod a akumulace vody – Scénář 3 (ukončení čerpání na VJŽ, přetok PDP-KDP: 7,75 l/s)

## Slide 36
Závěry
Hydraulický numerický model zatápění karvinské dílčí pánve OKR – výpočetně náročné.
K výsledkům je nutno přistupovat s vědomím nejistot – nutno model kalibrovat po zahájení zatápění na nástupovou křivku důlních vod.
Velmi důležité monitorovat nástup hladin v jamách.
Koncept proudění s variabilní saturací odpovídá pozorování – problém nastavení preferenčních cest – komunikace dílčích dolů.
Klíčový je význam antropogenních změn hydraulické vodivosti a pórovitosti horninového masívu.
Různé rychlosti zatápění jednotlivých dolů.
Možnost výpočtu různých scénářů – nástup hladiny podzemních vod v detritové zvodni a ukončení čerpání v PDP.
S výsledky nutno pracovat pravděpodobnostním přístupem.

## Slide 37
Děkuji za pozornost