## Slide 1
Ukončení těžební činnosti v KDP a jižní části OKR

## Slide 2
Ing. Josef Lazárek
ředitel odštěpného závodu Darkov
Ing. Kamil Kaufman, MBA
ved. oddělení koncepce a rozvoje území

## Slide 3
DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.
Zahlazování následků hornické činnosti je v souladu se státní politikou postupného zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých environmentálních zátěží financováno státem

## Slide 6
Jižní část OKR – vymezené DP
DIAMO
DIAMO

## Slide 7: Karvinská dílčí pánev – vymezené DP
DIAMO
OKD
Green Gas DPB – zvláštní DP Horní Suchá I pro těžbu hořl. zemního plynu

## Slide 8: Důlní lokality – jižní část
Paskov (1.vlna): areál Sviadnov Frenštát (1.vlna)
    areál Chlebovice
areál Staříč
K 1. 1. 2021 (1. vlna) na základě smlouvy o koupi části závodu OKD, a.s. ze dne 23. 12. 2020 byly převedeny do DIAMO, s.p., o. z. DARKOV z OKD, a.s. - důlní lokality Frenštát, Paskov, Lazy a dobývací prostory Trojanovice, Staříč, Lazy, Dolní Suchá, Petřvald I.

## Slide 9: Důlní lokality – karvinská část
Lazy (1. vlna) ČSA (2. vlna) Darkov (2. vlna)
K 1. 3. 2021 (2. vlna) byly, v souladu se smlouvou o koupi části závodu OKD, a.s. ze dne 18. 02. 2021, převedeny do DIAMO, s. p., o. z. DARKOV z OKD, a.s. - důlní lokality ČSA, Darkov a dobývací prostory Karviná - Doly I, Doubrava u Orlové, Karviná - Doly II, Darkov.

## Slide 10: Důlní lokality – karvinská část
3. vlna – neproběhla a v současné době těžba dolu ČSM – S + J pokračuje min. do konce roku 2023. K převodu na DIAMO, s. p., o. z. DARKOV, včetně souvisejících dobývacích prostorů Louky a Stonava může dojít až na základě výzvy společnosti OKD, a.s.
ČSM (3. vlna)

## Slide 11: Převedené dobývací prostory
Dobývací prostory |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oblast | Závod | Lokalita | Areál | Dobývací prostor | Plocha [km2] | Nerost |  | Bývalý důl | 
Jižní část | Závod Útlum-Jih, Frenštát | Paskov | Sviadnov | Staříč | 42,51 | černé uhlí | metan | Staříč I | 
 |  |  | Staříč |  |  |  |  | Staříč II | 
 |  |  | Chlebovice |  |  |  |  | Staříč III | 
 |  |  | Bývalá úpravna Paskov | Paskov - zrušen |  |  |  | Paskov | 
 |  | Frenštát |  | Trojanovice | 63,17 | černé uhlí |  | Frenštát | 
Karvinská část | Závod Útlum-Sever | Lazy |  | Lazy | 6,07 | černé uhlí |  | Lazy | 
 |  |  |  | Dolní Suchá | 11,40 | černé uhlí |  | Dukla | 
 |  |  |  | Petřvald I | 1,62 | černé uhlí |  |  | 
 | Závod Útlum – ČSA, Darkov | ČSA | ČSA | Karviná – Doly I | 16,62 | černé uhlí | metan | ČSA | 
 |  |  | Doubrava sever | Doubrava u Orlové | 9,54 | černé uhlí |  | Doubrava | 
 |  | Darkov | Darkov ÚZ | Karviná – Doly II | 9,35 | černé uhlí |  | Darkov | 
 |  |  | Darkov PZ | Darkov | 5,08 | černé uhlí | metan |  | 
C E L K E M |  |  |  | 9 | 165,36 |  |  |  | 

## Slide 12: Rekapitulace jam v lokalitách

## Slide 13: Udržovaná důlní díla převedených lokalit (m)

## Slide 14: Stavy zaměstnanců
1. vlna – k 1.1. 2021 přešlo celkem 748 zaměstnanců, z toho 200 pokračuje ve s. p. DIAMO
2. vlna – k 1.3. 2021 přešlo celkem 1 743 zaměstnanců, z toho 493 pokračuje ve s. p. DIAMO
Stav zaměstnanců k 1. 7. 2022:

## Slide 15: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Frenštát
Zahájení výstavby dnešního areálu r. 1981
Ukončení hloubení jam F4/F5 r. 1994/r.1990
Konzervační režim dolu r. 1995
Legislativa:
EIA – platná Dokumentace pro záměr likvidace. Závazné souhlasné stanovisko MŽP vydáno 12.12.2020
Zásoby odepsány převedením do nebilančních zásob
Projekty likvidace HDD – zpracovány pro jámy F4 a F5
Rozhodnutím OBÚ povolena HČ likvidace HDD F4 a F5
Proběhlo řízení na změnu využití území pro návoz NZM s nabytím právní moci dne 19.4.2022

## Slide 16: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Frenštát
Název jámy | Funkce jámy | Kóta ohlubně [m B.p.v.] | Kóta dna jámy [m B.p.v.] | Celková hloubka [m] | Průměr [m] | Úsek jámy od–do [m] [m] | Délka Úseku [m]
Vj č. 4 (F4) | výdušná | +455 | -448 | 903 | 8,5 | +455 až +175 | 280
 |  |  |  |  | 7,5 | +175 až -423 | 598
 |  |  |  |  | 8,5 | -423 až -448 | 25
Tj č. 5 (F5) | vtažná | +458 | -630 | 1 088 | 8,5 | +458 až -630 | 1 088

## Slide 17: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Frenštát

## Slide 18: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Frenštát
Provozní oblast
jáma F 4 a jáma F 5 – probíhá zajišťovací provoz (údržba jam, čerpání vody)
probíhá návoz NZM pro zásyp jam (od 07/2022 do 04/2023)
do 05/2024 ukončení likvidace HDD F4 a F5 včetně demolic objektů v bezpečnostním pásmu jam

## Slide 19: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Frenštát – alternativa CÉRKA

## Slide 20: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Frenštát – alternativa CÉRKA

## Slide 21: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Paskov
Důl Paskov – sloučení dolů Paskov a Staříč r. 1994
Ukončení těžby důl Paskov r. 1999
Výstavba dolu Staříč lok. Sviadnov, Staříč a Chlebovice r. 1962
Ukončení těžby dolu Paskov r. 1917
Celková těžba dolu Staříč 46,6mil tun
Legislativa:
EIA – platná Dokumentace obsahující likvidaci. Závazné souhlasné stanovisko MŽP vydáno
Zásoby odepsány převedením do nebil. zásob
Projekty likvidace HDD – zpracovány pro všechny jámy
Povolení HČ likvidace HDD č. I/1, I/2 (Sviadnov), III/5, III/6 (Chlebovice), II/3, II/4 (Staříč)
Vydány demoliční výměry pro objekty v BP jam Sviadnov a Chlebovice

## Slide 22: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Paskov
Areál | Název jámy | Funkce jámy | Kóta ohlubně [m B.p.v.] | Kóta dna jámy [m B.p.v.] | Celková hloubka [m] | Průměr [m] | Stav
Sviadnov | St. I/1 | výdušná | +273,5 | -304,6 | 578 | 7,5 | zlikvidovaná
 | St. I/2 | vtažná | +273,4 | -633,6 | 907 | 7,5 | zlikvidovaná
Staříč | St. II/3 | výdušná | +305,5 | -614,4 | 920 | 7,5 | v provozu
 | St. II/4 | vtažná | +305,5 | -850,5 | 1 156 | 7,5 | v provozu
Chlebovice | St. III/5 | výdušná | +305,5 | -455,5 | 761 | 7,5 | zlikvidovaná
 | St. III/6 | vtažná | +305,5 | -642,8 | 948 | 7,5 | zlikvidovaná

## Slide 23: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Paskov

## Slide 24: Důlní lokality - Jižní část Lokalita Paskov
Provozní oblast
  Sviadnov:
  – jáma č. I/1 (kulturní památka) a jáma č. I/2 - ukončena HČ v 12/2021
  Chlebovice:
  – jáma č. III/5 - ukončena HČ v 09/2022
  – jáma č. III/6 – ukončena HČ v 09/2022
  Staříč:
  – jáma č. II/4 - probíhá zajišťovací provoz
  – jáma č. II/3 - probíhá zajišťovací provoz
  - v roce 2021 proběhl návoz NZM cca 42 000 m3

## Slide 25: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita Lazy
Zahájení výstavby dnešního areálu r. 1890
Zahájení těžby r. 1892
Ukončení těžby r. 2019
Celková těžba 145,4 mil. tun uhlí
Legislativa:
EIA – platná Dokumentace do vydobytí zásob
obsahující likvidaci. Závazné souhlasné stanovisko MŽP vydáno
Zásoby odepsány převodem do nebilančních
Projekty likvidace HDD – zpracovány
Povolení HČ likvidace HDD Tj.č.2, Tj.č.5 a TJ.č.6 - vydáno

## Slide 26: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita Lazy
Název jámy | Funkce jámy | Kóta ohlubně [m B.p.v.] | Kóta dna jámy [m B.p.v.] | Celková hloubka [m] | Průměr [m] | Úsek jámy od – do [m] [m] | Délka Úseku [m]
Tj č. 2 | vtažná | +261,2 | -589,4 | 850 | 6,2 | +261 až -283 | 544
 |  |  |  |  | 6,5 | -283 až -589 | 306
Tj č. 5 | vtažná | +261,7 | -585,3 | 847 | „soudek“ 4,5x5,5 | +262 až -161 | 423
 |  |  |  |  | 5,5 | -161 až -585 | 424
Vj č. 6 | výdušná | +261,9 | -642,4 | 904 | 7,5 | +262 až -642 | 904

## Slide 27: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita Lazy
 | Likvidace HDD vč. demolice objektů v ochranném pásmu jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Lokalita | Areál | Název jámy | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 
 | Lazy | Lazy | TJ č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | TJ č. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | TJ č. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
09/2023
01/2025
12/2023
XX/XXXX - dokončení ohlubně (komínek, oplocení, nátěr, monument ...

## Slide 28: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita Lazy
Provozní oblast
Příprava pro zahájení HČ likvidace HDD ukončena
- TJ č.6 – 09/2022 zahájení HČ – likvidace jámy – zásyp ZZM jámové tůně po 9.patro (4 vrstvy, 72,4 m, 3397 m3), 11/2022 – zásyp NZM - 37 200 m3
- TJ č.2 – 10/2022 zahájení HČ – zásyp NZM – 27 500 m3
- TJ č.5 – 11/2022 zahájení HČ – zásyp ZZM – 15 000 m3 (nad jámovou zátkou na 8.p.)
Zahájení demolice úpravny – 09/2022

## Slide 29: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita ČSA
Založení jámy Františka (zrod dolu ČSA) r. 1856
Založení jámy Jindřich r. 1856
Založení dolu Jan Karel r. 1859
Založení jámy Hlubina r. 1867
Sloučení s dolem Doubrava r. 1995
Ukončení těžby r. 02/2021
Celková těžba od r. 1951 144,4 mil. tun uhlí
1951 ČSA
Legislativa:
EIA – platná Dokumentace pro pokračování HČ do roku 2023. Podáno Oznámení o změně záměru – ukončení HČ (obsahuje likvidaci). V 09/2022 bude vydáno Závazné souhlasné stanovisko MŽP
Projekty likvidace HDD – zpracovány pro ČSA 2 a ČSA 3, pro jámu Jan bude zpracován v 10/2022
Povolení HČ likvidace HDD - NE

## Slide 30: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita ČSA
Název jámy | Funkce jámy | Kóta ohlubně [m B.p.v.] | Kóta dna jámy [m B.p.v.] | Celková hloubka [m] | Průměr [m] | Úsek jámy od–do [m] [m] | Délka Úseku [m]
Tj č. 1 (Jan) | vtažná | +233,9 | -727,9 | 962 | 4,7 | +234 až -93 | 327
 |  |  |  |  | 7,2 | -93 až -528 | 435
 |  |  |  |  | 7,5 | -528 až -728 | 200
Tj č. 2 (ČSA2) | vtažná | +233,9 | -814,9 | 1 049 | 7,2 | +234 až -365 | 599
 |  |  |  |  | 7,5 | -365 až -815 | 450
Vj č. 3 (ČSA3) | výdušná | +229,6 | -775,0 | 1 005 | 7,5 | +300 až -775 | 1 005
Do III | výdušná | +281,5 | -895,0 | 1 178 | 7,5 | Jáma v likvidaci | 

## Slide 31: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita ČSA
 | Likvidace HDD vč. demolice objektů v ochranném pásmu jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Lokalita | Areál | Název jámy | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 
 | ČSA | Doubrava sever | Jáma Do III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ČSA | Jáma ČSA 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Jáma ČSA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Jáma Jan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
03/2025
08/2026
10/2027
XX/XXXX - dokončení ohlubně (komínek, oplocení, nátěr, monument ...
03/2023

## Slide 32: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita ČSA
Provozní oblast
Jáma DO III – ukončení likvidace do konce 03/2023
Jámy Jan, ČSA 2 a ČSA 3 – postupné uzavírání důlního pole dle zpracované studie větrání a plánu zajištění
Likvidace HDD dle HMG se předpokládá v letech 2024 - 2027

## Slide 33: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita ČSA

## Slide 34
Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita ČSA
- Likvidace jámy DO III

## Slide 35: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita Darkov
Založení dolu Gabriela (Mír) r. 1854
Založení jámy Hoheneger r. 1883
Založení dolu Austria (Barbora) r. 1898
Zahájení výstavby ÚZ DARKOV r. 1972
Zahájení těžby samost. Dolu DARKOV r. 1982
Ukončení těžby r. 2021
Celková těžba 53,9 mil. tun uhlí
1951-Důl 1.máj
1991-Přejmenován
důl 1.máj na důl Darkov
se závody Mír, Barbora
a Darkov
Legislativa:
EIA – probíhá řízení na změnu záměru – ukončení HČ (bude obsahovat likvidaci)
HČ – Vydáno povolení zajišťovacího provozu dolu Darkov

## Slide 36: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita Darkov
Areál | Název jámy | Funkce jámy | Kóta ohlubně [m B.p.v.] | Kóta dna jámy [m B.p.v.] | Celková hloubka [m] | Průměr [m]
Ústřední závod (ÚZ) | Vj Mír 4 | výdušná | +237,1 | -776,0 | 1 013 | 7,5
 | Tj Mír 5 | vtažná | +237,2 | -676,2 | 913 | 7,5
Pomocný závod (PZ) | Tj Da 1 | vtažná | +233,6 | -664,6 | 898 | 7,5

## Slide 37: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita Darkov
 | Likvidace HDD vč. demolice objektů v ochranném pásmu jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Lokalita | Areál | Název jámy | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 
 | Darkov | Darkov PZ (pomocný závod) | Jáma Da 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Darkov ÚZ (ústřední závod) | Jáma Mír IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Jáma Mír V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10/2025
02/2026
07/2025
XX/XXXX - dokončení ohlubně (komínek, oplocení, nátěr, monument ...

## Slide 38: Důlní lokality – karvinská dílčí pánev lokalita Darkov
Provozní oblast
Jáma Da1, Mír IV a Mír V – pokračování v postupném uzavírání důlního pole a zjednodušení větrní sítě. Z celkového počtu 86 hrází je hotovo 22
Předpoklad využití jam: Mír IV – vodní jáma
Mír V – plynová jáma
Likvidace HDD dle HMG likvidace se předpokládá v letech 2023 - 2026

## Slide 39: BUDOUCNOST

## Slide 40: Koncepce rozvoje pohornické krajiny
POHO 2030 základní rámec zásad koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska
Pod záštitou MSK ve spolupráci s rozvojovou agenturou MSK (MSID) bylo vypracováno několik samostatných projektových záměrů na náhradní využití důlních areálů.
Vstupem Diamo, s. p. proběhlo zpracování Generální studie využitelnosti důlních areálů a ostatních zájmových ploch – „MASTER PLAN“ pro lokality Lazy, ČSA a Darkov.
Další probíhající rozvojové projekty:
  Využití energie ze slunečního záření – proběhlo zpracování studie proveditelnosti firmou
  ENACO, s.r.o.,
    ve vybraných oblastech probíhají žádosti o zpracování územní studie, změny územního plánu nebo územně plánovací informaci.
  Využití geotermální energie firmou GEOtest, a. s. Brno – ukončení studie 31. 3. 2022.
  Využití energie důlních plynů – zpracování studie bylo zahájeno firmou EVECO Brno, s.r.o. –
  ukončení studie 30.6.2022
Plán komerčního využití odvalů jako zdroje stavebních materiálů.

## Slide 41: MASTER PLAN
Řešení developmentu jednotlivých areálů bylo navrženo ve dvou variantách
Varianta ALFA
předpokládá maximální využití stávající infrastruktury a jejich další využití.
Budou odstraněny pouze jednoúčelové objekty.
Tato varianta nesleduje jednotný cíl využití areálů, nýbrž je možné využití jednotlivých objektů a ploch samostatně (jednotlivý pronájem nebo prodej).
Nese riziko nepředvídatelného vývoje areálu, riziko velkých nákladů na údržbu areálů a sítí, riziko počtu zájemců.
Varianta BETA
v této variantě (mimo areál ČSA) je předpoklad odstranění téměř veškerých budov a původních inženýrských sítí.
Sleduje jednotnou myšlenku využití areálů.
Předpokladem je vybudování nové infrastruktury a nových budov vyhovujících platné legislativě, budov energeticky úsporných, využívajících v co největší míře zelenou energetiku.
Záměrem je do regionu přivést investory cíleně – např. pro areál Lazy v oblasti cirkulární ekonomiky, co nejvíce využívat potenciál výzkumu (zřízení detašovaných pracovišť vysokých škol, výzkumných ústavů apod.).

## Slide 42: MASTER PLAN
Území zájmu POHO 2030 a areály řešených dolů
Doubrava Sever
Doubrava
Lazy
Darkov
Darkov PZ
ČSA

## Slide 43: MASTER PLAN LAZY - současný stav

## Slide 45: MASTER PLAN ČSA - současný stav

## Slide 47: MASTER PLAN DARKOV – současný stav

## Slide 49: Spolupráce s NPÚ při řešení historických památek

## Slide 50: Spolupráce s NPÚ při řešení historických památek
Příklad ČSA:

## Slide 51
Spolupráce s MSID, a.s. při rozvoji pohornické krajiny

## Slide 53
Děkuji za pozornost…