## Slide 1
Seismicita a deformace povrchu
při zatápění uhelných dolů
Eva Jiránková & Petr Koníček, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

## Slide 2
Cíl projektu
Sběr dat z vybraných uzavřených uhelných revírů v Evropě.
Výzkum seismicity při zatápění uhelných dolů.
Výzkum deformací povrchu při zatápění uhelných dolů.
Vývoj metodiky pro sběr dat a analýzu dostupných hornických, hydrogeologických a seismických dat – vytvoření Evropské databáze pohornických oblastí.
Vývoj metodiky monitoringu při zatápění uhelných dolů.
Vývoj webové platformy o Evropských pohornických oblastech.

## Slide 3
© Copernicus Services
ZKOUMANÉ LOKALITY
NĚMECKO
Ibbenbüren
Hamm
FRANCIE
Gardanne
POLSKO
Důl Kazimierz-Juliusz
ČESKO
Ostravská a Petřvaldská dílčí pánev

## Slide 4
Seismicita - Francie (Gardanne)
Dobývaní uhlí od 15 století.
Dobývány sloje o mocnostech 1 až 4 m.
Dosažená hloubka cca 1400 m.
Těžba ukončena v roce 2003, postupná likvidace jam, zatápění.
Zatápění od roku 2003.
Seismický monitoring od roku 1977, systematický od roku 2008.
Zaznamenaný výskyt přirozených zemětřesení od 18 století.
Zatopení od roku 2003 do 2010, hloubka udržována černáním pod cca 300 m pod povrchem.

## Slide 5
Seismicita - Francie (Gardanne)

## Slide 6
Seismicita - česká část hornoslezské pánve
Dobývání od 19. století.
Dobývány sloje o malých mocnostech (0,4 až 1,1 m; místně 1,5 až 4 m). Dosažená hloubka cca 1200 m.
Malý výskyt kompetentních hornin v meziloží slojí.
Těžba v ODP a PDP ukončena v roce 1994, postupná likvidace jam, zatápění.
Zatápění ODP a PDP do roku 2001.
Udržování hladiny na stanovené úrovni:
  jáma Jeremenko v ODP (-388,5; 600 m pod povrchem)
  jáma Žofie v PDP (-483; 680 m pod povrchem)
Monitoring – Seismický polygon pro KDP (jiný účel!).
Zatopení pouze částečné!

## Slide 7
Seismicita - česká část hornoslezské pánve
Dobývání – 1988 až 1993
Zatápění – 1994 až 2001
Čerpání – od 2002

## Slide 8
Ibbenbüren
Těžba ukončena v srpnu 2018
ZKUŠEBNÍ LOKALITY VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO
Ibbenbüren
Hamm
Aachen
Saarbrücken
Porúří
Aachen-Limburg
Sársko
© Copernicus Services
Hamm (Porúří)
Těžba ukončena v srpnu 2010
Aachen-Limburg
Těžba ukončena v 90. letech 20. století
Sársko
Těžba ukončena v červnu 2012
VERTIKÁLNÍ POSUNY
INTERPRETAČNÍ DATABÁZE COPERNICUS

## Slide 9
Ibbenbüren
© Copernicus Services
Těžba ukončena v srpnu 2018

## Slide 10
Ibbenbüren
© Copernicus Services
Těžba ukončena v srpnu 2018

## Slide 11
Hamm
© Copernicus Services
Těžba ukončena v srpnu 2010
Výška hladiny v říjnu 2014 (-1026 m)
Výška hladiny v květnu 2020 (-974 m)

## Slide 12
© Copernicus Services
Těžba ukončena v srpnu 2010
Výška hladiny v říjnu 2014 (-1026 m)
Výška hladiny v květnu 2020 (-974 m)

## Slide 13
© Copernicus Services
Gardanne
Uhelná pánev Provence
(20 km SSV od Marseille)
Marseille
ZKUŠEBNÍ LOKALITA NA ÚZEMÍ FRANCIE

## Slide 14
© Copernicus Services
Gardanne
- Těžba ukončena v roce 2003
- Zatápění, výška v roce 2003 (-1100 m),
v roce 2010 (-14 m)
- Od roku 2010 čerpání, udržování
hladiny mezi -30 m a +10 m

## Slide 15
© Copernicus Services
Gardanne
- Těžba ukončena v roce 2003
- Zatápění, výška v roce 2003 (-1100 m),
v roce 2010 (-14 m)
- Od roku 2010 čerpání, udržování
hladiny mezi -30 m a +10 m

## Slide 16
© Copernicus Services
ZKUŠEBNÍ LOKALITA V POLSKU
ZKUŠEBNÍ LOKALITA V ČESKÉ REPUBLICE
Dąbrowa Górnicza
Sosnowiec
Ostrava
Petřvald
Karviná
Důl Kazimierz-Juliusz

## Slide 17
© Copernicus Services
ZKUŠEBNÍ LOKALITA V POLSKU
ZKUŠEBNÍ LOKALITA V ČESKÉ REPUBLICE
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza
Důl Kazimierz-Juliusz
Ostrava
Petřvald
Karviná

## Slide 18
ZKUŠEBNÍ LOKALITA V POLSKU
Důl Kazimierz-Juliusz
Těžba ukončena v květnu 2015
Začátek zatápění v říjnu 2016 (-202 m)
Ověření výšky hladiny v říjnu 2020 (-121 m)

## Slide 19
© Copernicus Services
ZKUŠEBNÍ LOKALITA V POLSKU
Důl Kazimierz-Juliusz
Těžba ukončena v květnu 2015
Začátek zatápění v říjnu 2016 (-202 m)
Ověření výšky hladiny v říjnu 2020 (-121 m)

## Slide 20
© Copernicus Services
ZKUŠEBNÍ LOKALITA V POLSKU
ZKUŠEBNÍ LOKALITA V ČESKÉ REPUBLICE
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza
Důl Kazimierz-Juliusz
Ostrava
Petřvald
Karviná

## Slide 21
© Copernicus Services
Ostrava
Petřvald
ODP, PDP
Těžba ukončena v roce 1994
Začátek čerpání v roce 2001

## Slide 22
© Copernicus Services
Ostrava
Petřvald
ODP, PDP
Těžba ukončena v roce 1994
Začátek čerpání v roce 2001

## Slide 23
Děkujeme za pozornost!
kontakty:
Eva Jiránková, Petr Koníček
Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Czech Republic
E-mail: eva.jirankova@ugn.cas.cz
petr.konicek@ugn.cas.cz